## Slide 1: Housing and Equipment Systems إيواء الحيوانات الزراعية وبيئتها
د. هيثم كرباج

## Slide 2: مزارع اليوم يجب أن تطعم المليارات
Notes: So, I want to talk with you today about food animal agriculture – the people who produce the chicken, eggs, pork dairy and beef products we enjoy every day.
Animal agriculture is a necessary and important part of our lives. Livestock and poultry producers help support our communities by generating tax revenue, creating jobs and consuming local products like soybean meal and corn.

## Slide 3: تطور تربية الأبقار الحلوب
مزرعة جدي
مزرعة حديثة

## Slide 4: تطور تربية الدواجن
مزرعة جاجات( دجاجات) ستي
مزرعة حديثة

## Slide 5: علم الرعاية: هو العلم الذي يدرس تأثير نماذج إيواء وبيئة الحيوان وطرائق توزيع العلف واستبعاد المخلفات وكسب الحليب أو البيض -نظم رعاية الحيوانات الزراعية: 1-نظام الرعاية المربوط: هو نظام تقليدي تكون فيه الأبقار مربوطة على مرابطها ولا تغادرها إلا عند التنسيق. - مزاياه: 1- يسمح بالعناية بالحيوان بشكل فردي. 2- يساعد الفني على إلقاء نظرة عامة على القطيع. 3- يمكن البيطري من تقديم المعالجة البيطرية للحيوان على المربط نفسه. 4- يوفر قدرا كبيرا من الراحة للحيوانات وبخاصة المريضة منها داخل الحظائر. 5- يؤمن توزيع المواد العلفية على الحيوانات بحسب إنتاجها .

## Slide 6: مساوئ نظام الرعاية المربوط: - لا يساعد هذا النظام على إجراء تخصص بالعمل من قبل العمال. 2- لا يؤمن هذا النظام ظروف عمل مناسبة وخاصة أثناء عملية الحلابة. 3- يقلل هذا النظام من إنتاجية العمل. 4- يصعب تحت ظروف النظام المربوط مراقبة دورة الشبق لدى الأبقار.

## Slide 7
نظام الرعاية المربوط

## Slide 8: نظام الرعاية الطليق: هو النظام الذي تكون فيه الحيوانات الزراعية طوال عمرها الإنتاجي حرة الحركة ضمن الحظائر أو على المرعى و لا تغادرها إلا عند الحلابة أو الولادة أو المعالجة أو التنسيق.

## Slide 9: نظام الرعاية الطليق

## Slide 10: - مزايا نظام الرعاية الطليق: 1- يسهل انتقال الحيوانات بين المناطق الوظيفية داخل الحظائر. 2- يؤمن حرية الحركة للحيوانات الزراعية والتي تساهم في تحسين معامل تحويل العلف, وبالتالي زيادة إنتاجها. 3- يؤثر بشكل إيجابي في سير عملية الولادة عند الحيوانات الزراعية الثديية بسبب الحركة عند الحوامل. 4- يسهل مراقبة الشبق وكشفه عند الحيوانات الزراعية. 5- يعد نظاما اقتصاديا لأنه يساهم في استثمار أمثل لمساحة الحظائر والمباني وتجهيزاتها.

## Slide 11: مساوئ نظام الرعاية الطليق: 1- يصعب في هذا النظام مراقبة الحيوانات والعناية بها بشكل فردي. 2- تدهور الإنتاج الكلي بسبب وجود الحيوانات عالية ومنخفضة الإنتاج في مجموعة واحدة. 3- عملية تبديل وتشكيل المجموعات الحيوانية حسب المرحلة الإنتاجية صعبة في هذا النظام. 4- لا يساعد هذا النظام على توزيع الحصص العلفية حسب الإنتاج.

## Slide 12: حظائر الحيوانات الزراعية ومبانيها: تختلف هذه الحظائر تبعاً لعدة عوامل منها نموذج الإيواء ,رأس المال , عرق الحيوان الزراعي ونوعه. -شروط إقامة المباني والحظائر: 1- اختيار موقع الحظائر والمباني: بحيث يفضل أن يكون اتجاهها جنوب- شرق, أو جنوب غرب وذلك لآن الجهة الشمالية باردة من ناحية, وكمية الضوء الداخلة من هذه الجهة تكون ضئيلة, كما يجب أن يؤمن الموقع سهولة الوصول لمخازن الأعلاف, سكن المشرفين , الطرق العامة والأسواق.

## Slide 13: 2-مواد البناء المستخدمة: -يجب أن تتوافر في مواد البناء المستخدمة شروط ومواصفات معينة هي: - أن تمتاز مواد البناء بقابليتها تحمل الحمل الثقيل. - أن تكون لها قابلية كبيرة على العزل. - أن تمنع تسرب الرطوبة إلى الحظائر والمباني. - أن تكون أسعارها مقبولة.

## Slide 14: جدران الحظائر والمباني: وتختلف تبعا للمنطقة ويراعى فيها ما يلي: - أن تبنى من الآجر أو الطين أو البلوك. -أن تكون ذات ناقلية ضعيفة للحرارة ولاتتأثر بالعوامل الجوية. - أن تغطى من الداخل بطبقة رقيقة من الإسمنت والرمل ( طينة). - طلاء الجدران بمادة كلسية لزيادة شدة الإضاءة داخل الحظائر ومنع تعشيش الحشرات داخلها.

## Slide 15: سقف الحظائر والمباني: - ويصنع إما من الإسمنت المسلح أو الخشب أو الآجر الأحمر..........وتختلف سماكته باختلاف المناطق البيئية وشكله إما مائل أو مستوي. - أرضية الحظائر والمباني: يجب أن ترتفع أرضية الحظائر والمباني بمقدار( 15-25 سم) عن الأراضي المباشرة وذلك من أجل سهولة تصريف السوائل من داخل الحظائر , ومنع تدفق مياه الأمطار لداخل الحظائر والمباني, وأن تكون سهلة التنظيف ودافئة لتقليل الفقد الحراري.

## Slide 16: مواصفات الحظائر والمباني الصحية: 1- يجب أن تكون واسعة لتأمين كمية الهواء اللازمة لتنفس الحيوانات الزراعية التي تختلف بحسب نوع الحيوان ووزنه الحي وفصل السنة. 2- يجب أن توفر الإضاءة الكافية ويفضل إنارتها في حظائر الأبقار ليلاً, بينما في حال الدواجن فيشترط إضاءتها لما لذلك من تأثير على الإنتاج. 3-يجب أن تكون أرضية الحظائر جافة ودافئة. 4- يجب أن تتوافر فيها ممرات توزيع العلف, ممر الخدمة, المعلف, المربط, المشرب أو المنهل , إضافة لتوفر بابان عريضان لسهولة دخول وخروج الحيوان.

## Slide 17: توافر المناطق الوظيفية الضرورية
ممر توزيع العلف , والخدمة
مكان الاضطجاع

## Slide 18
-المرابط
- الحواجز المعدنية

## Slide 19: حظائر الأبقار
نموذج الإيواء المفتوح

## Slide 20: نظام الإيواء المغلق

## Slide 21: نظام الإيواء المغلق

## Slide 22: نظم رعاية الحيوانات الزراعية
نموذج الإيواء نصف المفتوح

## Slide 23: نظام التربية نصف المغلق
Notes: A vast majority of the pigs and chickens raised in the U.S. today are still housed in pens but there are walls and a roof to protect them from such things as bad weather and coyotes. Rodents and birds have a more difficult time mixing with the animals and spreading disease. The barns are cleaned on a regular basis and fans help circulate the air and keep the animals comfortable.
The result has been better control of herd health and welfare and improved productivity.

## Slide 24: نظم تربية الخنازير
التربية المربوطة
التربية الطليقة

## Slide 25: نظم تربية الدواجن
نظام البطاريات(مغلق)
نظام التربية الطليقة

## Slide 26: مخطط أساسي لحظيرة أبقار

## Slide 27: تجهيزات حظائر الأبقار: - المربط أو المضجع: وهو المكان المحدد من أرضية الحظيرة والذي يربط ويضطجع فوقه الحيوان( النظام المربوط) , أو يضطجع فوقه الحيوان , ويتحدد بفواصل أو حواجز معدنية, وله ثلاثة أنواع: 1- القصير: تختلف أبعاده بحسب عرق الحيوان,حيث يتراوح طوله ( 150-170 سم) , وعرضه (100-120 سم). 2- المتوسط : طوله( 190-210 سم) وعرضه(100- 120 سم). 3- الطويل: طوله ( 225-260 سم) وعرضه ( 120- 125 سم) , وهو قليل الانتشار بسبب تكاليفه العالية, وتعريض الحيوانات للاتساخ بسبب(المرمغة)

## Slide 28: المربط الطويل أو المكعب

## Slide 29: - أدوات الربط أو الزنق: وهي الأدوات المستخدمة في تحديد حركة الحيوانات على المربط ( الرسن). - الحواجز أو الفواصل المعدنية: وهي مواسير معدنية تختلف بالقطر باختلاف عمر الحيوان , وتستخدم لفصل الخلجان وتحديد مساحة المسارح. - المعلف: وهو المكان الذي يتناول منه الحيوان العلف, ويراعى فيه أن يتسع لكامل الحصة الحيوانية للحيوان, طول(40-120سم) وعرض(30-100). - ممر الخدمة وتوزيع العلف: - المشرب أو المنهل: - مجرى المخلفات: - المحلب:

## Slide 30: المشرب أو المنهل

## Slide 31: المعلف الجماعي

## Slide 32: المعلف الفردي

## Slide 33: المحلب

## Slide 34: أدوات الربط أو الزنق

## Slide 36: مخطط تجهيز ومقاسات الجدران

## Slide 37: مخطط تزويد الأرضيات بالتدفئة

## Slide 38: مخطط تقسيم مساحات الاضطجاع- المرابط وبوابات الدخول والخروج

## Slide 39: مخطط تنظيم مصارف التنظيف

## Slide 40: حظائر الدجاج وتجهيزاتها يقصد بها الأماكن المخصصة لإيواء الدجاج وتقديم الرعاية المناسبة له سواء كان الغرض الإنتاجي إنتاج لحم ( فروج) أو إنتاج بيض ( بياض-أمهات), وتقسم حظائر الدجاج لقسمين: -حظائر مغلقة: وهي الحظائر المعزولة تماماً عن الوسط الخارجي وتؤمن التهوية إما بسحب أو بدفع الهواء, والإضاءة اصطناعية باستخدام اللمبات. - حظائر مفتوحة: وفيها تعتمد في تهويتها وإضاءتها على النوافذ الموجودة على الجدران الطولية للحظائر.

## Slide 41: إنشاء حظائر الدواجن مع ملحقاتها

## Slide 42: نظام التربية الأرضية في حظائر الدواجن ( حظائر مفتوحة)

## Slide 43: نظام التربية في بطاريات ( حظائر مغلقة)

## Slide 44: حظائر دجاج مفتوحة

## Slide 45: سحب الهواء في الحظائر المغلقة

## Slide 46: استخدام المراوح لدفع الهواء في الحظائر المفتوحة

## Slide 47: مبنى المفرخات: هو المكان الذي توضع فيه آلات التفريخ ويشترط فيه 1- أن تكون أرضية المبنى ثابتة ومستوية وبعيدة عن الارتجاج والضوضاء. 2- يجب أن يكون المبنى بعيداً عن التيارات الهوائية وأشعة الشمس المباشرة. 3- يجب أن تكون حرارة الغرف داخل المبنى( 16-20 درجة مئوية) ونسبة الرطوبة (55- 60 %). 4- أن تكون مزودة بالمحركات الكهربائية الاحتياطية. 5- توافر أجهزة التهوية الكافية والمياه المعقمة.

## Slide 48: مبنى المفرخات

## Slide 49: المفرخات: وهي صناديق معزولة تحضن بيض التفريخ من عمر يوم حتى الفقس, وتصنع من المعدن والخشب ويجب أن تؤمن هذه المفرخات الاحتياجات اللازمة للتفريخ من حرارة ورطوبة وتهوية وتقليب, وتختلف حجم المفرخات فمنها الصغيرة(50-100 بيضة) ومتوسطة (600-1000 بيضة) وكبيرة (5000-100000 بيضة).

## Slide 50
وحدات التفريخ
البطارية
الصندوق

## Slide 51: -حضانات الصيصان: -حضانات عادية: وهي منطقة محددة من أرضية الحظيرة محاطة بخشب معاكس أو مازونيت بارتفاع 50 سم وتفرش هذه الأرضية بنشارة الخشب الطرية, وتتوزع فيها المعالف والمشارب الأوتوماتيكية والمشعات الحرارية المعلقة في سطح الحظيرة, أو فوق الأرض لتدفئة الصيصان.

## Slide 52: تربية الصيصان في الحضانات الأرضية

## Slide 53: المشعات الحرارية والمشارب والمعالف الأوتوماتيكية

## Slide 54: الحضانات الأرضية

## Slide 55: حظائر الدواجن
تزويد الأرضيات بالفرشة المناسبة.
- المباني والتجهيزات الملحقة بحظائر الدواجن

## Slide 56: تجهيز الحضانات الأرضية

## Slide 57: نظام الرعاية الأرضية للدجاج( فروج)

## Slide 58: نظام الرعاية الأرضية للدجاج(بياض)

## Slide 59: المشارب

## Slide 60: المعالف الأوتوماتيكية

## Slide 61: تأثير الظروف البيئية على مراحل رعاية الفروج
- مرحلة الفقس( الصوص)
مرحلة الذبح ( المسلخ)

## Slide 62: تربية الدواجن العضوية

## Slide 63: تربية الدواجن العضوية

## Slide 64: المشعات الحرارية في الحظائر الأرضية

## Slide 65: الحضانة بالبطاريات

## Slide 66: بطاريات الدجاج البياض

## Slide 67: بطاريات الدجاج البياض

## Slide 68: بطاريات الدجاج البياض

## Slide 69: أجهزة تصنيف البيض حجمياً

## Slide 70: خزانات الوقود خارج الحظائر

## Slide 71: صوامع العلف خارج الحظائر

## Slide 72: محرك دفع العلف أوتوماتيكياً للمعالف داخل الحظائر

## Slide 73: عوامل الإجهاد
Cold
Humidity
Bacteria
Viruses
Protozoa
Loud Noises
Beak
Trimming
Parasites
Poor
Ventilation
Mold &
Mycotoxins
NH3/H2S
Heat
Dust
Vaccination
Rough
Handling
Poor
Sanitation
Molting
Weighing
Pecking
Order
Feed
Restriction
Nutritional
Deficiencies
Poor Litter
Quality
Dirty Water
Crowding

## Slide 74
BREED SELECTION
"MEAT-BIRDS"
SMALL SCALE PRODUCTION
“CONFINEMENT”
“PASTURE”
OR
“ORGANIC”

## Slide 75
BREED SELECTION
"EGG-TYPE BIRDS"
SEVERAL BREED OPTIONS EXIST
RHODE ISLAND RED
WHITE LEGHORN
ARAUCANAS

## Slide 76: متى ستبدأ أنت يابني أو ياإبنتي في تأمين الغذاء للعالم

## Slide 77: شكراً لحسن استماعكم