## Slide 1
تحسيـن أداء الاتصــالات تروبوسفيريـة باستخـدام تقنيات التنوع وتعدد المداخـل والمخارج - تقسيم ترددي متعامد
المهندسة نواعم محمد مسلم
الدكتور المهندس محمد خالد شاهين
قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات
هندسة اتصالات متقدمة
تقدم هذه الأطروحة أولاً دراسة تحليلية لمنظومات الاتصالات التروبوسفيرية المعتمدة على تقانة تعدد المداخل والمخارج MIMO وتقنية التجميع المتعامد باقتسام التردد OFDM. كما تتضمن مقارنة أداء هذه المنظومات مع أداء المنظومات التروبوسفيرية التقليدية. وجرى تضمين تقنيات تقدير قناة الاتصال التروبوسفيرية في المنظومة المدروسة، مما سمح بتحسين الموثوقية، وزيادة معدل المعطيات، وتخفيف تداخل الرموز البيني ISI، وتحسين المردود الطيفي، وخفض معدل خطأ البت BER.
وتشتمل الأطروحة كذلك على حساب مقاييس الأداء الرئيسية باستخدام برمجية ماتلاب MATLAB. وقد سمح التنوع المكاني المرتبط بتقانة تعدد المداخل والمخارج لأجل تشكيلات مختلفة لعدد الهوائيات بتحسين ملحوظ للأداء؛ إذ انخفضت نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR اللازمة من أجل معدل خطأ بت محدد. وأثبتت نتائج المحاكاة انخفاض معدل خطأ البت نتيجة رفع نسبة طاقة البت إلى الكثافة الطيفية لاستطاعة الضجيج Eb/N0. وأخيراً تفوق مقدّر متوسط مربع الخطأ الأصغري MMSE على مقدّر المربعات الصغرى LS من حيث الأداء.
-

## Slide 2
Improving the Performance of Tropospheric Communications Using Diversity Techniques and MIMO-OFDM
Eng. Nawaem Mssalem
Dr. Eng. Mohamed Khaled Chahine
Department of Electronics and Communications Engineering
This thesis presents first an analytical study of tropospheric communications systems based on Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) technology and Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) technique. It also includes a comparison between the performance of these systems and that of traditional systems. Tropospheric communication channel estimation techniques were incorporated in the considered system, which allows to enhance the reliability, increase the data rate, mitigate the Inter Symbol Interference (ISI), boost the spectral efficiency, and reduce the Bit Error Rate (BER).
The thesis comprehend also an evaluation of the key performance metrics using MATLAB software. The space diversity related to MIMO technology for different configuration of the number of antennas achieved notable improvement of the performance, as the Signal-to-Noise Ratio (SNR) required for a specific BER decreased. The simulation results proved the decrease of the BER as a result of the increase in Energy per Bit to Noise power spectral density ratio (Eb/N0). Finally, the Minimum Mean Square Error (MMSE) estimator outperformed the Least Squares (LS) estimator.
-