## Slide 1: Finite element programming with Matlab
Solution of System of Linear Equation with MATLAB
Lecture-11
Dr. Reem Alsehnawi

## Slide 2
حل جملة معادلات خطية Solution of system of linear equation
ليكن لدينا جملة المعادلات الخطية التالية بثلاثة مجاهيل
الشكل المصفوفي:

## Slide 3
حل جملة معادلات خطية Solution of system of linear equation
الحل باستخدام قلب المصفوفات Matrix Inverse
>> A=[3 2 -1;-1 3 2;1 -1 -1];
>> b=[10; 5; -1];
>> x=inv(A)*b
x =
-2.0000
5.0000
-6.0000
أو بطريقة أخرى:
>> A=[3 2 -1;-1 3 2;1 -1 -1];
>> b=[10; 5; -1];
>> x=A^-1*b
x =
-2.0000
5.0000
-6.0000
هذه الطريقة ليس ذات كفاءة عالية و يمكن أن ينتج عنها أخطاء تقريب زائدة. لذا ينصح بتجنب استخدام هذه الطريقة

## Slide 4
حل جملة معادلات خطية Solution of system of linear equation
الحل باستخدام التقسيم الأيسر للمصفوفات Matrix left division
تعتمد هذه الطريقة على حذف غوص Gaussian Elimination .
الرمز المستخدم في ماتلاب هو backslash(\)
>> A=[3 2 -1;-1 3 2;1 -1 -1];
>> b=[10; 5; -1];
>> x=A\b
x =
-2.0000
5.0000
-6.0000

## Slide 5
حل جملة معادلات خطية Solution of system of linear equation
مثال:
ليكن لدينا الجائز الشبكي المقرر سكونياً و المبين بالشكل جانباً.

## Slide 6
حل جملة معادلات خطية Solution of system of linear equation
مثال:
clear,clc
F=input('Enter the value of F: ');
a=input('Enter the value of alpha in degrees: ');
t1=input('Enter the value of theta_1 in degrees: ');
t2=input('Enter the value of theta_2 in degrees: ');
A=[-cosd(t1) cosd(t2) 0 0 0 0;
-sind(t1) -sind(t2) 0 0 0 0;
cosd(t1) 0 1 1 0 0;
sind(t1) 0 0 0 1 0;
0 -cosd(t2) -1 0 0 0;
0 sind(t2) 0 0 0 1];
b=[F*cosd(a); F*sind(a); 0; 0; 0; 0];
x=A\b;
fprintf(' F1 = %5.2f\n',x(1))
fprintf(' F2 = %5.2f\n',x(2))
fprintf(' F3 = %5.2f\n',x(3))
fprintf(' X2 = %5.2f\n',x(4))
fprintf(' Y2 = %5.2f\n',x(5))
fprintf(' Y3 = %5.2f\n',x(6))
Enter the value of F: 50
Enter the value of alpha in degrees: 90
Enter the value of theta_1 in degrees: 30
Enter the value of theta_2 in degrees: 30
F1 = -50.00
F2 = -50.00
F3 = 43.30
X2 = 0.00
Y2 = 25.00
Y3 = 25.00
النتائج:

## Slide 7
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
توابع M-file (M-file Functions)
التابع هو عبارة عن كود برمجي يقبل مدخلات Input من المستخدم، ويؤمن مخرجات Output للبرنامج. تسمح لنا التوابع بتجنب إعادة كتابة نفس الكود البرمجي للحسابات التي ستنجز بشكل متكرر.
تخزن التوابع في ملفات تدعى M-file ويمكن الوصول إليها ضمن البرنامج اذا كانت مخزنة ضمن المجلد الحالي Current Folder أو ضمن مسار البحث الخاص ببرنامج Matlab (Matlab search Path).
الصيغة المستخدمة لكتابة التابع هي على الشكل التالي:
function [output1, output2, …]=func_name(input1, input2, …)
% comments returned when the help function is queried
% from the command window
Statements

## Slide 8
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
توابع M-file (M-file Functions)
في حال كان المخرج عبارة عن متغير وحيد، فلا داعي لوضعه ضمن أقواس مربعة
function output=func_name(input1, input2, …)
يجب كذلك أن يكون اسم الملف الذي تم حفظ التابع فيه هو نفسه اسم التابع.
المطلوب كتابة تابع لحساب قيمة كثير حدود من الدرجة الثالثة و مشتقه الأول و الثاني و الثالث عند المتغير x بحيث يقبل التابع المتغير x كمصفوفة أيضاً
مسألة:
الحل:

## Slide 9
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
توابع M-file (M-file Functions)
المدخلات input:ثوابت كثير الحدود a و bو cو dوكذلك المتغير x الذي يمكن أن يكون مصفوفة.
المخرجات output: التابع وسبأخذ اسم متغير f ومشتقاته الثلاثة: df , ddf , dddf.
اسم التابع: d_poly3
function [f,df,ddf,dddf]=d_poly3(a,b,c,d,x)
% This function calculates the value of a third-order
% polynomial and its derivatives.
% x can be a matrix.
f=a*x.^3+b*x.^2+c*x+d;
df=3*a*x.^2+2*b*x+c;
ddf=6*a*x+2*b;
dddf=6*a*ones(size(x));

## Slide 10
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
توابع M-file (M-file Functions)
استخدم تابع d_poly3 الذي تم كتابته في المسألة السابقة لرسم التابع f(x)=20x3+3x2+2x+1 ومشتقاته ضمن المجال 0≤ x≤ 6 ياستخدام أوامر plot و subplot
مسألة:
الحل:
clear, close all, clc
a=20; b=3; c=2; d=1;
x=0:0.1:6;
[y,dy,ddy,dddy]=d_poly3(a,b,c,d,x);
subplot(2,2,1)
plot(x,y), grid
title('f(x)')
subplot(2,2,2)
plot(x,dy), grid
title('df(x)/dx')
subplot(2,2,3)
plot(x,ddy), grid
title('ddf(x)/dx^2')
subplot(2,2,4)
plot(x,dddy), grid
Subplot(r,c,n): لتقسيم نافذة الرسومات إلى شبكة مؤلفة من r سطر و c عمود. n: القسم من النافذة الذي يحوي الشكل.

## Slide 11
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
توابع M-file (M-file Functions)

## Slide 12
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
التوابع المجهولة Anonymous Functions
تعرف التوابع المجهولة في نافذة الأوامر أو في مستند M-file. ويتم حذفها عند حذف المتغيرات من فضاء العمل ياستخدام أمر clear.
كيفية إنشاء تابع مجهول:
poly2=@ (x) 5*x.^2+2*x-3
الاسم poly2 هو مقبض التابع Function Handle. مقبض التابع لقب يعطى للتابع.
الرمز @ ينبه ماتلاب أن poly2 عبارة عن تابع. بعد رمز @ يتم سرد المدخلات ضمن أقواس عادية ومن ثم تعريف التابع.
>> poly2(10)
ans =
517
مثال:

## Slide 13
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
للجائز البسيط المعرض لحمل مثلثي موزع شدته العظمى q والمبين بالشكل أدناه، يعطى عزم الانعطاف Mx وقوة القص Qx على بعد x من المسند اليساري A بالعلاقات التالية:
مسألة:

## Slide 14
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
مسألة:

## Slide 15
التوابع المعرفة من قبل المستخدم User-Defined Functions
clear, close all, clc
Mx=@ (q,L,x) 0.167*q*x.*(L^2-x.^2)/L;
Qx=@(q,L,x) 0.5*q*L*(1-2*x/L);
q=15; L=4; x=0:L/100:L;
figure('Units','centimeters ','Position',[10,5,15,12])
subplot(2,1,1)
plot(x,Mx(q,L,x),'-b','LineWidth',1.5),grid
title('Bending Moment Diagram')
ylabel('M_x, kN.m')
subplot(2,1,2)
plot(x,Qx(q,L,x),'-r','LineWidth',1.5),grid
title('Shearing Force Diagram')
xlabel('distance x, m')
ylabel('Q_x, kN')
Position[left, bottom, width, height]
Units inches | centimeters | {normalized} | points | pixels | characters